ПЕСЧАНО-ЩЕБЁНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ: ОПИСАНИЕ И ЦЕНЫ Полностью готовое основание в зависимости от предполагаемой нагрузки включает в себя все или некоторые из нижеследующих пунктов: Выемка ложа Укладка слоя песка Виброуплотнение основания Укладка Геополотна Укладка слоя песка Монтаж геокаркаса Устройство дренирующей песчано-щебеночной «подушки», высотой от 70 мм до 250 мм. Виброуплотнение основания Второй слой Геополотна Укладка слоя песка В дорожных одеждах применение разделительного слоя геополотна позволяет уменьшить количество применяемого заполнителя благодаря отсутствию эффекта его перемешивания с грунтом-основой. Стоимость песчано-щебеночного основания

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство песчаного / песчано – цементного основания, h - 30 мм | м2 | 100 | Без материалов Включая материалы |
| 2 | Устройство песчано–щебеночного основания, h - 70 мм | м2 | 147 185 (с уплотнением 0,9) |  |
| 3 | Устройство песчано–щебеночного основания, h - 150 мм, армированного геосеткой в 1 слой | м2 | 220 |  |
| 4 | Устройство песчано–щебеночного основания, h - 250 мм, армированного геосеткой и геополотном | м2 | 360 |  |
| 5 | Устройство песчано–щебеночного основания, h - 250 мм, Армированного георешеткой, геосеткой и геополотном | м3 | 360 |  |

- №1 используется на бетонном основании

- №2 используется на песчаном грунте

- №3 используется под пешеходные дорожки

- №4 используется под пешеходные дорожки и легковой автотранспорт

- №5 используется под пешеходные дорожки и грузовой автотранспорт

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

1. Бетонная подготовка выполняется на щебеночное основание.

2. После установки опалубки проводится монтаж арматуры.

Если армирование осуществляется с использованием металлической сетки в один ряд, очень важно, чтобы она была расположена не ниже 1/3 толщины бетонного слоя от его поверхности - в противном случае армирование теряет всякий смысл.

3. Закладывается компенсирующий профиль - так называемый температурный шов.

Обеспечивают полное разделение секций заливки и располагаются на расстоянии не более 12 м друг от друга.

4. Затем по площадке распределяется бетон и разравнивается правилом.

5. Следующий этап - разделка усадочных швов ( не путать с температурным швом ).

Максимальный шаг швов определяется умножением толщины плиты на 24 – 36 толщин бетона; Т.е. при толщине плиты 10 см максимальное расстояние между швами равно 240 – 360 см. Глубина шва должна быть не менее 1/4 толщины плиты.

6. После отделки поверхности, площадка укрывается полиэтиленом, на срок от 3 до 7 дней, что бы избежать слишком

быстрого испарения воды.

Обыкновенная бетонная смесь набирает 70% прочности в течение 7 суток и 100% расчетной прочности не более чем через 28 суток.

Точное соблюдение технологии укладки бетона служит гарантией соответствия покрытия - условиям эксплуатации. Любая ошибка, например, недостаточная жесткость опалубки или отсутствие температурных/усадочных швов, приведет к появлению дефектов.

Стоимость бетонной подготовки

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство бетонной стяжки высотой 50 мм | м2 | 425 |  |
| 2 | Устройство бетонной стяжки высотой 100 мм | м2 | 546 | армированной сеткой 4 Вр 1 |
| 3 | Устройство бетонной стяжки высотой 100 мм | м2 | 665 | усиленной арматурой А-10 |
| 4 | Устройство бетонной стяжки высотой 100 мм | м2 | 8405 | усиленной арматурой А-10 и армированной сеткой 4 Вр 1 |

- №1 используется под пешеходными дорожками.

- №2 используется под дорожками рассчитанные на легковой автотранспорт.

- №3 используется под дорожками рассчитанные на грузовой автотранспорт.

- №4 используется под дорожками рассчитанные на постоянные нагрузки от грузового автотранспорта.